微波无线监控解决方案

V1.4

深圳市天视通电子科技有限公司

目录

1.	概述	2

2.	无线点对多点传输的组网	2

3.	有线收集无线点对点传输的组网	3

4.	无线传输中心还原模拟视频信号的组网	3

5.	中心360度覆盖典型组网	3

6.	可靠性中心远点无线直传典型组网	4

7.	微波（5.8G）中继基站典型配置及组网	4

8.	使用技巧1：单摄像机无线连接	5

9.	使用技巧2：多摄像机有线收集无线连接	6

10.	使用技巧3：中继无线连接	6

11.	使用技巧4：中心接收无线连接	7

12.	微波无线传输规则	7

12.1	微波无线监控对射距离和覆盖角度规则：	7

12.2	微波中继规则	8

13.	系统典型配置清单和主要产品技术规格书	8

13.1	网络高速球，详见“TS806TWser_CN_V2.7.pdf” 。	8

13.2	无线网桥，详见“TS814ser_CN_V2.2.pdf”。	8

13.3	UC统一客户端，详见“UC_CN_V1.0.pdf” 。	8

13.4	详见“附件A：微波无线监控典型配置清单及报价.xls”。	8

14.	典型案例：详见“附件H：典型案例列表”。	8

## 概述

微波无线监控，是针对广场、公园、山林、风景区、码头、货场、矿场、建筑工地、桥梁建筑、隧道建设、大型工厂等场所，在那些不方便拉线的室外应用而专门设计、最有效、最节省的网络视频监控系统。该系统的无线传输是数字微波双向通讯机制，采用5.8G的免许可频段，在全球范围内适用。

## 无线点对多点传输的组网

接收点到各摄像点的距离在0.1～3公里，接收点能通视各监控点的天线(无阻挡)，接收点的天线安装高度在20米以上。接收点采用90度覆盖微波网桥TS14W90，同时最多接收6个无线摄像点，摄像点采用小角度的微波摄像机TS806TW，摄像点安装高度在5米以上。

## 有线收集无线点对点传输的组网

把100米范围内的网络摄像机使用网线+网络交换机汇聚在一起，使用1个微波网桥发送到远点。接收点到各发射天线的距离在0.1～5公里，接收点能通视发射天线(无阻挡)，接收点的天线安装高度在20米以上。接收点采用11度覆盖微波网桥TS14W11，发射点采用微波网桥TS14W11或TS14W05，一对微波网桥最多支持8个摄像点。

## 中心360度覆盖典型组网

在监控中心5公里范围内有6个以上摄像点，或者分布范围角度大于90度角，如果需要360度覆盖，一般采用4个90度微波网桥（TS14W90）组件360度覆盖，每个扇区覆盖1～6个无线摄像点。接收微波网桥全部能通视各监控点的天线(无阻挡)，中心点天线安装高度在20米以上，摄像点采用小角度的微波摄像机TS806TW，摄像点安装高度在5米以上。

## 可靠性中心远点无线直传典型组网

如果有更多或更远的距离的摄像点到监控中心，我们可以选择小角度微波网桥做覆盖。一般采用多个11度微波网桥（TS14W11）组件，也可以选5度微波网桥TS14W05着覆盖，，每个扇区覆盖1～6个无线摄像点。接收微波网桥全部能通视各监控点的天线(无阻挡)，中心点天线安装高度在20米以上，摄像点采用小角度的微波摄像机TS806TW，摄像点安装高度在5米以上。

## 微波（5.8G）中继基站典型配置及组网

## 使用技巧1：单摄像机无线连接

TS806TW具备摄像机与发射天线分离安装的特点，发射天线与球机采用POE连接，可以把天线至于最高点。

## 使用技巧2：多摄像机有线收集无线连接

在100米范围内的摄像点，可以通过网线连接起来，汇聚到网络交换机，再又一个发射微波网桥传输到远点，一对微波网桥最多支持8个摄像点。发射天线与交换机采用POE连接，可以把天线至于最高点。

## 使用技巧3：中继无线连接

中继必须采用一发一收的方式连接，2个微波网桥采用使用网线对连就可以。

## 使用技巧4：中心接收无线连接

中心接收网桥，每个独立POE供电，中心接收网桥到机房交换机，需加光纤收发器做防雷隔离保护。

## 微波无线传输规则

为了达到传输的效果，在设计中必须遵守以下规则，根据现场环境，采用不同的方式传输。

## 微波无线监控对射距离和覆盖角度规则：

微波天线的选择依据是应用现场的终端和基站的之间的距离、分布之间的角度，选择不同的天线。

## 微波中继规则

在微波无线传输的应用现场中，碰到非可视环境、点对多点传输的距离超过5公里、点对点超过20公里的环境，都选择中继无线传输。中继必须采用一发一收的方式连接，2个微波网桥采用使用网线对连就可以。

## 系统典型配置清单和主要产品技术规格书

## 详见“附件A：微波无线监控典型配置清单及报价.xls”。

## 网络高速球，详见“TS806TWser_CN_V2.7.pdf” 。

## 微波无线网桥，详见“TS14Wser_CN_V2.2.pdf”。

## UC统一客户端，详见“UC_CN_V1.0.pdf” 。

## 典型案例：详见“附件H：典型案例列表”。

深圳市大亚湾岭澳核电站

宁德核电站

红沿河核电站

阳江核电站

香港政府船坞（码头）

香港海洋公园

安徽大别山景区(风光互补无线监控)

深圳市东部华侨城

新疆土哈油田

北京顺义环保局

河南鹤壁市城市监控

# Text boxes

中心基站全配置

CAT5

中心基站（HE）：最多连接8个全配置的中继基站回传，共可支持320个远端视频点的同时回传。

回传模块（BH）：该模块蒋基站和中心站连接，1组回传模块实现24个路图像同时回传，离中心站可为10公里。

接入微波网桥（AP）：向远端摄像点提供接入无线通道，1个360度全向无线覆盖的中继基站由4个90度的微波网桥组成，每个网桥最多支持6个远端摄像点，共可同时支持24个无线摄像点的接入。4个接入微波网桥通过以太网交换机连接在一起

POE最长100米

远端摄像点：数字微波无线网络摄像机设备，离中继设备可为5公里。

中继基站典型配置

POE最长100米

POE最长100米

有线收集无线点对点传输典型组网

CAT+POE5

900

CAT+POE5

110

10公里通视环境，同时1～6个接收

5公里通视环境，同时1～6个接收

采用1发送1接收，有线对联中继方式

两端POE最长100米

POE

点对多点90度覆盖，无线5公里，最多同时连接5个摄像机

有线汇聚，无线点对点传输5公里，最多同时连接6个摄像

PC安装UC连接网桥

100米网线

注意：中心接收天线之间的距离保持4米。

网线

网线

PC安装UC连接网桥

点对点50公里

TS14W05

TS14W11

TS14W11

50公里

点对多点90度覆盖5公里

点对多点11度覆盖10公里

TS14W90

TS806T

10公里

TS14W05

5公里

5公里

3公里

POE最长100米

注意：中心接收天线之间的距离保持4米。

POE最长100米

POE最长100米

POE最长100米

TS14W11

TS14W05

TS14W05

TS14W90

TS14W11

TS14W11

TS14W11

TS14W90

TS806TW05

TS806TW11

TS14W11

TS14W11

PC安装UC连接网桥

3公里

5公里

10公里

5公里

TS806TW11

TS806TW05

TS14W11

POE最长100米

PC安装UC连接网桥

点对多点11度覆盖，无线5公里，最多同时连接5个摄像机